Требования к готовым материалам.

Требования к материалу 5x15 m винил

Печать - односторонняя, цветность 4+0.

габаритный размер постера: 5100х15100 мм

по периметру  постера сплошная (без входов) проклейка-усиление шириной 10 см

запечатываемое поле постера: 5000х15000 мм

видимое поле постера: 5000х15000 мм

рекомендуемое поле для помещения значимой информации: 4800х14800 мм (относительно центра постера)

Баннер ЛИТОЙ.

Поля - не менее 10 см.

Плотность полотна – не менее 500 г/м.

Производитель – Бельгия, Португалия, Россия, Корея. Не Китай!

Люверсы: диаметр – 20 мм шаг – 50см

Воздушные клапаны не нужны!

Требования к материалу на биллборд 6x3м: винил

Печать - односторонняя, цветность 4+0.

габаритный размер постера: 6100х3100 мм

по периметру  постера сплошная (без входов) проклейка-усиление шириной 5 см

запечатываемое поле постера: 6000х3000 мм

видимое поле постера: 6000х3000 мм

рекомендуемое поле для помещения значимой информации: 5800х2800 мм (относительно центра постера)

Баннер 6х3:

Баннер ламинированный.

Поля - не менее 10 см.

Плотность полотна – не менее 400 -500 г/м.

Люверсы не ставить

Желательно напечатанные баннеры скручивать в рулоны, а не складывать в конверт, что бы при размещении не оставались складки.

Требования к материалу на призматрон 6x3м: самоклеющаяся пленка

Материал – белый, матовый PVC стикер Permanent (например, Oracal 640 Permanent, ORAJET)

Фрагменты 1.2х 3 м, нахлест между фрагментами 2-3 см.

Печать - односторонняя, цветность 4+0.

габаритный размер постера: 6000х3000 мм

запечатываемое поле постера: 6000х3000 мм

Требования к материалу на биллборд 6x3м: бумага

Материал – бумага Blue backside 120 г/кв. м!!!!!!!!

Печать - односторонняя, цветность 4+0.

габаритный размер постера: 6000х3000 мм

запечатываемое поле постера: 6000х3000 мм

рекомендуемое поле для помещения значимой информации: 5800х2900 мм (относительно центра постера)

Не помещать значимую информацию ближе 20 см от правого края и 10 см от верхнего,

т.к. бумага при поклейке растягивается!

Изображение должно состоять из 8/10 листов

Обязательно прилагать карту нарезки (мини-копия макета), на которой указаны нумерация листов и пунктиром нанесены границы листов (чтобы было понятно на сколько кусков нарезано)!!!

ПРИМЕР:

Печать в 10 фрагментов, см. схему:

Требования к материалу на динамический сити-формат 1,2x1,8м (скройлер): скройлерная бумага+ лента зип-лок

Материал – скройлерная бумага, лента зип-лок 2,4м

Печать - односторонняя, цветность 4+0.

габаритный размер постера:1120х1800 мм, строго без полей, обрезаем в размер

запечатываемое поле постера: 1120х1800 мм

видимое поле постера: 1080х1700 мм

рекомендуемое поле для помещения значимой информации: 1080х1700мм (относительно центра постера)

Требования к материалу на сити-формат 1,2x1,8м: постерная бумага

Материал – постерная бумага   150 г/кв. м

Печать - односторонняя, цветность 4+0.

габаритный размер постера:1200х1800 мм, строго без полей, обрезаем в размер

запечатываемое поле постера: 1200х1800 мм

видимое поле постера: 1080х1700 мм

рекомендуемое поле для помещения значимой информации: 1080х1700мм (относительно центра постера)

Требования к материалу на динамический сити-формат 2,3x1,23м (скройлер): скройлерная бумага+ лента зип-лок

Материал – скройлерная бумага, лента зип-лок 4,8м

Печать - односторонняя, цветность 4+0.

габаритный размер постера:2300x1230мм, строго без полей, обрезаем в размер

запечатываемое поле постера: 2300x1230мм

видимое поле постера: 2300x1230мм

рекомендуемое поле для помещения значимой информации: 2200х1130мм (относительно центра постера)